##### MĚSTSKÝ ÚŘAD ÚVALY - ARNOŠTA Z PARDUBIC

Arnošta z Pardubic 95, Úvaly, tel: +420 281 981 401

www.mestouvaly.cz, podatelna@mestouvaly.cz

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb doporučujeme následující úpravy, zejména:

#### -	upozorňujeme, že obrubník upraveného přechodu pro chodce navazujícího na budovu úřadu není dostatečně snížen. Navazující šikmá plocha musí mít sklon max. 12,5 %, v současné době (přestože jde o nově rekonstruovaný přechod) má obrubník sklon 50 %.

#### -	nad osu vstupních dveří doporučujeme umístit akustický orientační majáček.

#### -	upozorňujeme, že zvonková signalizace u vstupu by měla být ve výšce max. 1200 mm nad zemí.

#### -	pult pokladny ve druhém patře by měl být aspoň v části (šířky min. 900 mm) snížen na výšku max. 800 mm

#### Upravená toaleta v přízemí hlavní budovy:

#### -	manipulační prostor pro vozík vedle WC mísy by měl být volný, doporučujeme odstranit z něj 	odpadkový koš

#### -	případě použití pevného zrcadla musí být jeho spodní hrana ve výšce max. 900 mm nad zemí tak, aby se v něm člověk na vozíku vůbec viděl. V této kabině je zrcadlo ve výšce 1400 mm nad zemí

#### -	upozorňujeme, že kabina má být vybavena signalizací nouzového volání ve dvou výškových 	úrovních, v dosahu osoby sedící na WC míse ve výšce 600 – 1200 mm nad zemí a v dosahu 	osoby ležící na podlaze ve výšce max. 150 mm nad zemí

#### -	součástí vybavení kabiny by měl být háček na oblečení ve výšce max. 1200 mm nad zemí